## Slide 1: Proiect sincretic Fotbalist
Braia Constantin-Gabriel
Branc Oana-Madalina
Cosolan Carmen-Sorina

## Slide 2
Specificatiile robotului TurtleBot 3 model waffle_pi

## Slide 3: Introducere
Acest proiect explorează utilizarea TurtleBot3, un robot autonom, pentru a simula comportamentul unui fotbalist.
Am implementat tehnologii avansate precum ROS 2 și Gazebo pentru a dezvolta și testa un robot capabil să detecteze, să urmărească și să interacționeze cu o minge.
Scopul principal fiind integrarea roboticii și inteligenței artificiale pentru a crea o demonstrație distractivă și educativă.

## Slide 4: Obiectivul Proiectului
Am dezvoltat un sistem robotic autonom fiind capabil sa :
Detecteze mingea folosind senzori și algoritmi specifici.
Urmăreasca mingea și să ia decizii simple privind mișcarea.
Funcționa atât în simulare, cât și în lumea reală, utilizând modelul TurtleBot3 Waffle Pi.

## Slide 5: Arhitectura Sistemului
Noduri ROS utilizate:
Nod culoare : Oferă o interfață pentru configurarea camerei TurtleBot3, permițând setarea unui interval de culoare specific.
Nod camera_subscriber: Afișează o fereastră grafică în care putem vedea imaginea capturată de robot.
Nod ball_detector : Analizează imaginile de la cameră pentru a identifica un obiect (minge) de o anumită culoare, prestabilită (de exemplu, verde).
Nod ball_follower : Utilizează informațiile de la ball_detector (topicurile /ball_visible și /ball_position) pentru a deplasa robotul spre minge și a o împinge.
Nod ball_searcher : Dacă mingea nu este vizibilă (valoare 0 pe /ball_visible), robotul începe să se rotească până când mingea este detectată.
Fluxul de date:
Intrare: Date din senzori (cameră RGB-D).
Procesare: Algoritmi pentru detectarea poziției mingii și planificarea mișcării.
Ieșire: Comenzi trimise către motoare pentru deplasare.

## Slide 6: Grafic noduri

## Slide 7
Folosind comada : ros2 run pro1 culoare , activam interfata Tuning si cu ajutorul Rviz2 si a unui Spectrum Plane putem sa aflam intervarul de culoare in spatial HSV.

## Slide 8
Pentru a urmarii functionalitatea robotului, este necesara rularea anumitor comezi care activeaza nodurile spcifice
Prima comada este : ros2 run pro1 camera

## Slide 9
Utilizand urmatoarea comada : ros2 run pro1 detector pune in functiune codul pentru a detecta migea.

## Slide 10
Comada : ros2 run pro1 follower activaza robotul pentru a se deplasa spre mingea detectata anterior.

## Slide 11
Cu ajutorul comenzii ros2 run pro1 searcher , daca mingea nu poate fi detectata va face robotul sa se roteasca pana cand mingea va fi vizibila.

## Slide 12: Concluzii și Îmbunătățiri
În prezent, robotul:
Detectează mingea: Folosește camera pentru a identifica o minge verde.
Se deplasează spre minge: Planifică traseul pentru a ajunge la minge și a o împinge.
Caută mingea: Se rotește pentru a o găsi dacă nu este vizibilă.
Permite configurarea culorii: Setează intervalele de culoare pentru detectare.
Dezvoltări viitoare:
Detectarea porții: Algoritm pentru identificarea porții, bazat pe caracteristici vizuale (ex. culoare roșie).
Planificarea acțiunii: Strategii pentru a împinge mingea în poartă în funcție de poziții.
Strategii avansate: Evitarea obstacolelor și ajustarea traiectoriei în condiții dinamice.

## Slide 13
Vă mulțumim !!